Correction de l’exercice « Borgs » RLC

II.1. On visualise la tension aux bornes du condensateur.									        0,25

II.2. On visualise la tension aux bornes de la résistance c’est à dire l’intensité du courant car on a uR = Ri.				        0,25

II.3.a. On applique la loi d’additivité des tensions : uL + uC = 0 alors avec i = dq / dt			        0,5

II.3.b. L’équation différentielle vérifiée par uC est : 	avec q = Cuc					        0,5

II.3.c. Vérifions que uC = Um cos  est bien une solution de l’équation différentielle.

Dans un premier temps, dérivons deux fois uC , alors

Dans un second temps, remplaçons dans l’équation différentielle les expressions de uC et de  :

Um cos = 0					        0,25

Factorisons

Um

Dans un troisième temps, déterminons l’expression de T0. A tout instant cette équation est vérifiée si

Alors T0 = 2												 0,25

Dans un quatrième temps, déterminons Um et0 en se plaçant dans les conditions initiales.

A t = 0 on a i = = 0 alors uc = Um. et 0 = 0							        0,25

Alors uC = Um cos

II.4. 	(1) = 	(2) = 	(3) = 0	(4) = 	(5) =				       0,75

(6) =

III.1. 	T01 = T02 = 212,6 10-3 s = 12,3 ms

T03 = 25,6 10-3 s = 5,6 ms							       0,75

III.2. On détermine les périodes propres par mesure de la durée entre 2 pics et on divise par 2.

On trouve : T01 = T02 = 13 ms	 et T03 = 6 ms.										      0,75

III.3. Dans les expériences E1 et E3 les valeurs de L et de C sont les mêmes, alors la période est la même,

ils s’agit donc des graphiques a et b. De plus le graphique b est plus amortie alors il s’agit de l’expérience 1

car la résistance est plus élevée.

Graphique a : E3		Graphique b : E1		Graphique c : E2							      0,75