TP n° 9 : Etude d’un circuit RLC

( environ 1 heure)

- Réponse d’un circuit RLC à un échelon de tension.

- Effectuer le montage suivant :

- Représenter sur le schéma ci-dessus les branchements de l’oscilloscope afin de visualiser la tension uc aux bornes du condensateur.

- Effectuer le branchement de l’oscilloscope.

- Faire le dessin de l’oscillogramme obtenu.

Questions :

  - Quel est le régime d’oscillation observé dans ce cas ?

  - L’oscillation est-elle libre, amortie, entretenue ? (entourer les bonnes réponses)

  - Déterminer la pseudo-période de cette oscillation. Indiquer votre méthode.

  - Influence de la valeur de L et de C sur la pseudo-période :

    - Prendre une valeur de L plus faible. (attention à compenser la valeur totale de la résistance du circuit). Quelle est la nouvelle valeur de la pseudo-période ? Conclusion.

    - Prendre une valeur de C plus élevée. Quelle est la nouvelle valeur de la pseudo-période ? Conclusion.

  - Quelle grandeur faut-il faire varier afin d’augmenter l’amortissement ? Proposer une expérience afin de valider votre hypothèses.

  - Pour quelle valeur de R + r obtient-on un régime apériodique dans cette expérience ?

# Text boxes

f = 200 Hz

C = 47 nF

L = 100 mH

R = 10 

r = ............. 