Correction à partir des résultats expérimentaux d’élèves

Tania Rojas et Mylène Sigrist (2004 – 2005)

- On se place dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

- Le système étudié est le mobile autoporteur.

- Bilan des forces :

  - Le poids 			direction : verticale

sens : vers le bas

intensité P= mg

  - La réaction du plan incliné 	direction : perpendiculaire au plan

sens : vers le haut

intensité : R

Pour choisir les échelles, il faut déterminer les grandeurs des différentes vitesses et accélérations.

Echelle utilisée pour les vecteurs vitesse : 	1 cm ( 0,1 m.s-1

Echelle utilisée pour les vecteurs accélération	1 cm ( 0,5 m.s-2

### Construction des vecteurs vitesse et accélération

Méthode pour déterminer les vitesses instantanées

v5 = 0,54 m.s-1

v7 = 0,46 m.s-1

v10 = 0,35 ms-1

v12 = 0,28 m.s-1

On construit le vecteur vitesse  en traçant un vecteur tangent à

la trajectoire au point M5

On applique la même méthode pour les autres vecteurs.

En rouge sur l’enregistrement, sont représenté 	les différences des vecteurs 

Pour déterminer la valeur de l’accélération au point M6 :

  - on mesure à la règle le vecteur 1,5 cm

  - on utilise l’échelle choisie pour les vitesses. (1 cm ( 0,1 m.s-1)

  - on trouve v = 0,15 m.s-1

  - on détermine a6 = = 1,25 ms-2   et on le représente (en bleu) en utilisant l’échelle 1 cm ( 0,5 m.s-2

De la même manière, on trouve a11 = 1,30 ms-2

On constate que les normes des vecteurs accélération sont pratiquement égales.

## Expression de l’accélération

A partir du schéma en coupe précédent, on constate que la projection du poids sur l’axe Oy est égal à Py = P sin 

Alors may = mg sin a et ainsi ay = g sin a

L'angle  à été déterminé par trigonométrie à partir de la longueur de la table à coussin d’air et de sa hauteur d’inclinaison.  = 7,1°.

A partir de la valeur de la valeur moyenne des deux accélérations, on détermine g = = 10,1 ms-2

Soit une incertitude relative de 0,03	soit 3 %

## Etude des projetés

Sur l'axe Ox, on constate que les longueurs parcourue pendant une même durée sont égales, alors vx = constante

Sur Ox, le mouvement est uniforme.

Sur l’axe Oy, on constate que les longueurs parcourues sont de plus en plus petites dans la phase ascendante, alors vy varie.

Sur Oy, le mouvement est uniformément varié (ralenti dans la montée et accéléré dans le descente).